## Slide 1
传感器与检测技术
传感器特性与 Datasheet 分析
指标、噪声与手册解读
讲授
第 02 讲
官方授课计划驱动 | 图文并茂版课程课件
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L02

## Slide 2
传感器特性与 Datasheet 分析
讲授
学习目标
掌握静态特性、动态特性与误差来源的分类方法。
能够从 Datasheet 中定位关键参数并判断是否满足任务要求。
理解 Allan 方差与 PSD 在工业 IMU 评估中的作用。
能力地图
理解
掌握静态特性、动态特性与误差来源的分类方法。
分析
能够从 Datasheet 中定位关键参数并判断是否满足任务要求。
实施
理解 Allan 方差与 PSD 在工业 IMU 评估中的作用。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L02

## Slide 3
传感器特性与 Datasheet 分析
讲授
理论基础
概念框架
零偏、灵敏度、分辨率、迟滞、线性度。
关键机理
动态带宽、时延、噪声密度与采样率。
工程约束
Allan Variance 与随机过程的对应关系。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L02

## Slide 4
传感器特性与 Datasheet 分析
讲授
工作原理 / 实施流程
1. 先确定任务精度目标。
2. 再筛选手册中的关键指标。
3. 通过噪声模型估算长期漂移。
4. 结合环境条件做冗余设计。
课堂提示：流程图用于帮助学生把“原理、实现、验证”连成闭环，授课时应强调每一步对应的数据证据和常见失败点。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L02

## Slide 5
传感器特性与 Datasheet 分析
讲授
关键指标与 Datasheet 关注点
指标 | 解释 | 工程意义
噪声密度 | 短时抖动 | 决定滤波设计
Bias Instability | 长期漂移 | 决定积分误差
Bandwidth | 动态响应 | 影响运动捕获
Temperature Range | 环境适应性 | 影响补偿策略
教师提醒
不要只解释参数含义，要解释它如何影响系统级结果。
鼓励学生把手册参数与后续实验的测量结果对应起来。
强调典型值、最大值和测试条件的区别。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L02

## Slide 6
传感器特性与 Datasheet 分析
讲授
工程案例
案例：三款 IMU 手册对比
消费级 IMU 在噪声和温漂上通常弱于工业级器件。
高量程不等于高精度，带宽和噪声需同时考量。
手册中的典型值与最大值都需要关注。
输入
零偏、灵敏度、分辨率、迟滞、线性度。
动态带宽、时延、噪声密度与采样率。
输出
完成三款 IMU Datasheet 对比表。
推导 Allan 方差与随机游走项的联系。
可视化讲授建议
在这一页配合板书或实物，帮助学生把抽象算法映射到真实系统。
尽量给出一个量化结果，如误差下降、轨迹变稳、响应加快。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L02

## Slide 7
传感器特性与 Datasheet 分析
讲授
实践路径与课堂活动
准备
完成三款 IMU Datasheet 对比表。
1
实施
推导 Allan 方差与随机游走项的联系。
2
沉淀
为后续标定实验建立指标核对清单。
3
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L02

## Slide 8
传感器特性与 Datasheet 分析
讲授
总结与作业
本讲关键结论
掌握静态特性、动态特性与误差来源的分类方法。
能够从 Datasheet 中定位关键参数并判断是否满足任务要求。
理解 Allan 方差与 PSD 在工业 IMU 评估中的作用。
课后任务
提交 IMU 指标对比报告。
解释一个参数为何会影响导航精度。
传感器与检测技术 | 2026 Spring | 具身感知工程版
L02